Сибирский государственный

университет путей сообщения

##### Кафедра «Путь и путевое хозяйство»

НИЛ Путеиспытательная

УПРУГОЕ СКРЕПЛЕНИЕ КН-65

### Подкладочное нераздельное упругое скрепление КН-65 предназначено для укладки в прямых и кривых участках бесстыкового пути и на участках с высокими осевыми нагрузками от подвижного состава

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Количество деталей, шт. | 17 |
| --- | --- |
| Масса узла скрепления в сборе, кг | 12,4 |
| Регулировка по высоте, мм | 12 |
| Вертикальная жесткость узла скрепления с темплетом рельса по центру подошвы рельса, кН/мм | 50-120 |
| Горизонтальная жесткость узла по подошве рельса, кН/мм | 30-40 |
| Горизонтальная жесткость узла по головке, кН/мм | 10-20 |
| Жесткость клеммы по оси закладного болта при нагружении ее силой 10-25 кН, кН/мм | 5-9 |
| Усилие прижатия рельса двумя клеммами при затяжке гаек крутящим моментом 180 Нм, кН | не менее 25 |

Снижение периодичности подтягивания болтов не менее чем в 2 раза

Экономическая эффективность за межремонтный цикл для грузонапряженного участка – не менее 300 тыс. руб. на км

За период 2003-1005 г.г. изготовлено и уложено в путь на Западно-Сибирской железной дороге, более 140 тыс. шпал со скреплениями КН-65

Скрепление защищено патентом РФ № 2185471

Разработчики: д-р техн. наук, проф. Н.И. Карпущенко, канд. техн. наук, доцент Н.И. Антонов, директор Горновского завода В.А. Отмахов, гл. спец. завода А.Я. Михин, гл. инж. завода П.П. Филатов

Адрес для контакта: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 191,

СГУПС, Кафедра «Путь и путевое хозяйство», Тел./факс: (383)-228-74-18.