Сибирский государственный

университет путей сообщения

##### Кафедра «Путь и путевое хозяйство»

НИЛ Путеиспытательная

шурупно-дюбельное УПРУГОЕ СКРЕПЛЕНИЕ  КН-65 ШД

Подкладочное нераздельное шурупно-дюбельное упругое скрепление КН-65 ШД предназначено для укладки в прямых и кривых участках бесстыкового пути

1 – подрельсовая прокладка; 2 – подкладка металлическая; 3 – нашпальная прокладка; 4 – шуруп путевой; 5 – пружинная прутковая клемма; 6 – скоба прижимная;

7 – дюбель

Количество деталей – 11 шт.

Количество металлических деталей – 7 шт.

Масса узла скрепления в сборе – 12 кг

Нормативная крутящий момент затяжки шурупов – 220 Н∙м

Регулировка по высоте – 12 мм

Вертикальная жесткость узла скрепления с темплетом рельса по центру подошвы рельса – 50-75 кН/мм

Горизонтальная жесткость узла по подошве рельса – 40-50 кН/мм

Горизонтальная жесткость узла по головке рельса – 20-30 кН/мм

Жесткость клеммы по оси закладного болта при нагружении ее силой 10-25 кН – 5-9 кН/мм

Разработчики: д-р техн. наук, проф. Н.И. Карпущенко, кандидаты техн. наук, доценты Н.И. Антонов, Д.В. Величко

Адрес для контакта: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 191,

СГУПС, Кафедра «Путь и путевое хозяйство», Тел./факс: (383)-228-74-18